# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾源县山泉水开发利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | 郝岩 | 联系方式 | 0951-5552687 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市泾源县兴盛乡新旗村 |
| 地理坐标 | （东经106°19'35.452"，北纬35°27'5.615"） |
| 国民经济 行业类别 | C1522瓶（罐）装饮用水制造；C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业－饮料制造152* 二十六、橡胶和塑料制品业－塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 4641.34 | 环保投资（万元） | 161 |
| 环保投资占比（%） | 3.47 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及关于产业结构调整指导目录修改决定，本项目属于“允许类”，项目符合国家产业政策要求。 2、三线一单符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），固原市全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。本项目位于优先保护单元内，项目与固原市环境管控单元位置关系见图1。具体“三线一单”符合性分析内容如下。 ⑴生态保护红线 本项目建设地点位于固原市泾源县兴盛乡新旗村，建设区域不属于禁止开发区及限制开发区，项目不涉及自然保护区、饮用水源等生态保护目标。项目与固原市生态保护红线位置关系见图2。 ⑵环境质量底线及分区管控 根据《2022年固原市环境质量报告书》中泾源县环境空气质量监测结果的统计数据，SO2、NO2年均浓度，CO、O3特定百分位数浓度及PM10、PM2.5年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准限值。项目所在地的主要地表水体为新旗沟，根据监测结果，新旗沟监测断面的各监测因子水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。 根据《固原市“三线一单”编制文本》分析项目分区管控情况。 ①水环境分区管控 根据固原市水环境分区管控图，项目位于水环境一般管控区。该区域管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 项目山泉水处理及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀处理，生活污水经化粪池处理，上述废水处理达标后一起排入新旗村东片区污水处理厂。不会降低区域地表水体环境功能，满足区域环境质量底线管理要求。项目与固原市水环境分区管控位置见图3。 ②大气环境分区管控 根据固原市环境管控单元图，项目位于大气环境一般管控区。该区域管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 项目废气主要为吹瓶废气、激光打码废气和箱体油墨喷码废气，废气污染物为非甲烷总烃，吹瓶工序位于全密闭隔间内，微负压收集后经两级活性炭装置处理达标后，由1根15m高排气筒排放，激光打码和箱体油墨喷码产生非甲烷产生量较小，扩散后对环境影响轻微，不会改变区域环境状况，满足区域环境质量底线管理要求。项目与固原市大气环境分区管控位置见图4。 ③土壤污染风险管控 根据固原市土壤污染风险分区管控图，项目位于土壤环境一般管控区。该区域防控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目占地不在固原市生态红线范围内，符合土地利用规划。项目通过采取分区防渗，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制后，对土壤环境污染影响较小，不损害土壤环境质量底线，符合固原市土壤环境重点管控区的管控要求。项目与固原市土壤污染风险环境分区管控位置见图5。 ⑶资源利用上线 本项目优先选用节能设备，并且在运营中加强管理，严控资源利用上线，降低资源消耗强度。因此，项目的资源利用情况符合开发区资源利用上线的要求。 ⑷环境准入负面清单 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）中环境准入清单，项目与固原市市级生态环境准入清单总体要求及固原市环境管控单元生态环境准入清单相符性判定见表1-4、表1-5。 表1-4 项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度 准入要求 符合性分析 A1空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 1.严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 2.严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 3.城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 项目不涉及A1.1所列禁止情形 A1.2限制开发建设活动的要求 1.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 项目不涉及A1.2所列禁止情形 A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 1.在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 2.全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。 3.对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 4.城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 项目不涉及A1.3所列禁止情形 A2污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。 2.新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。 3.严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 4.在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 5.火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 6.到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 1.污染物经采取相应环保设施处理后，污染物均能实现达标排放。 2.不涉及煤炭消耗。 3.不涉及重金属排放。 4.废水经预处理后排入新旗村东片区污水处理厂。 5.不涉及锅炉。 6.项目固废妥善处置。 A2.2现有源提升改造要求 1.全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。 2.加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。 本项目不建设锅炉。 A3环境风险防控 A3.1联防联控要求 1.在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。 2.合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。 3.实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。 本项目位于泾源县兴盛乡新旗村，涉及的风险物质为盐酸、次氯酸钠，为防止风险物质的泄漏，企业制定环境风险管理制度。 A4资源利用效率要求 A4.1能源利用总量及效率要求 1.严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。 不涉及煤炭消耗。 A4.2水资源利用总量及效率要求 1.落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。 项目生产用水引自新旗村原村道盘旋路东南侧30m处水源井，职工生活用水和绿化用水由新旗村市政供水管网提供。 表1-5 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性 管控 单元 名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 ZH640 42410 015泾源县兴盛乡生态空间优先保护单元 生态空间 优先保护单元 1.禁止在水源涵养地、天然林地、草原等植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。 2.原则上禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 3.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 / / / 本项目位于固原市泾源县兴盛乡新旗村，位于泾源县兴盛乡生态空间优先保护单元内，不涉及生态红线。本项目将新旗村原村道盘旋路东南侧30m处井水通过管道引至厂区内，经深度处理设施处理后灌装生产瓶装和桶装饮用天然山泉水。运营期废气产生量较小，经治理对环境影响轻微。项目深度处理设施及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池，并同化粪池处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂，不直接排放。固体废物均可得到妥善处置。噪声采取基础减振等降噪措施后对周围环境影响较小。本项目吹瓶仅为山泉水项目配套设施，生产的塑料瓶桶全部自用不外售，外排污染物VOCs经二级活性炭吸附处理后排放量较小，对周边环境影响较小。原则上符合泾源县兴盛乡生态空间优先保护单元管控要求。 另外，根据中华人民共和国生态环境部部长信箱2018年11月19日《关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复》：“《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他行业VOCs排放量大，排放强度高的新建项目，原则上要进入园区”。本项目不属于重点行业，属于其他行业，吹瓶仅为山泉水项目配套设施，生产的塑料瓶桶全部自用不外售，吹瓶工艺有机废气排放量小，排放强度不高，可以不进入工业园区。 综上所述，项目选址符合泾源县兴盛乡生态空间优先保护单元要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 宁夏水务投资集团有限公司拟在固原市泾源县兴盛乡新旗村新建泾源县山泉水开发利用项目；项目水源引自新旗村原村道盘旋路东南侧30m处水源井，管道接入并引至生产车间内经制水、灌装等工序生产瓶装或桶装饮用水。 2、项目建设规模和内容 项目名称：宁夏水务投资集团有限公司泾源县山泉水开发利用项目 建设性质：新建 建设单位：宁夏水务投资集团有限公司 建设地点：项目位于固原市泾源县兴盛乡新旗村，项目北侧为新旗村，东侧和南侧为空地，东侧为六盘山滑雪场。项目厂址中心地理坐标为：东经106°19'35.452"，北纬35°27'5.615"。项目地理位置图见图6，项目周边环境示意图见图7。 建设规模及内容：项目用地11740m2，主要建设生产车间、成品库、办公楼等，建成后预计年产山泉水43800m3。 项目组成主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体工程组成如下。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别 项目 建设内容 主体工程 生产车间 1F，钢结构，建筑面积为2436m2，车间内布设制水-灌装-吹瓶等生产工艺及设备。采用“袋式过滤→石英砂过滤→活性炭过滤→5μ精滤→1μ精滤→卷式超滤系统→RO系统→杀菌系统”处理工艺。建设二条吹灌旋生产线，分别为500mL瓶装水生产线、5L桶装水生产线。 辅助工程 办公楼 2F，建筑面积为465m2，用于日常办公 宿舍 1F，建筑面积为160m2，用于员工休息 储运工程 成品库 1F，建筑面积为616m2，用于暂存产品 一般固废库 位于生产车间西北侧，用于暂存一般固废 危废贮存库 位于生产车间西南侧，用于暂存危险废物 公用工程 给水 用水主要为生产用水、职工生活用水和绿化用水；生产用水引自新旗村原村道盘旋路东南侧30m处水源井；职工生活用水和绿化用水由市政管网提供。 排水 深度处理设施及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池（1座容积50m3废水暂存池），并同化粪池（2m3）处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂。 供电 项目供电由就近接电网提供 环保工程 废气处理措施 激光打码和箱体油墨喷码产生VOCs产生量很小，扩散后对环境影响轻微。吹瓶工序位于全密闭隔间内，微负压收集（收集效率95%）后经两级活性炭装置处理（处理效率80%）达标后，由1根15m高排气筒排放（DA001）。 废水处理设施 深度处理设施及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池（1座容积50m3废水暂存池），并同化粪池（2m3）处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂。 噪声治理设施 优选低噪设备，采取基础减振以及厂房隔声等降噪措施。 固废治理设施 一般固废：废过滤材料、山泉水处理产生废活性炭和沉淀池污泥、氢氧化钠和絮凝剂废包装物。废过滤材料收集后交环卫部门集中处置；山泉水处理产生废活性炭和沉淀池污泥送一般工业固体废物处理厂处理；氢氧化钠和絮凝剂废包装物收集后外售废品回收站。 生活垃圾：交环卫部门集中处置。 危险废物：废气处理装置产生废活性炭、废矿物油、盐酸和次氯酸钠废包装物。分别分区暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。 地下水防渗措施 对危废贮存库进行重点防渗，危废贮存库防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，其他重点防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；对生产车间、一般固废库、成品库、化粪池、絮凝沉淀、废水暂存池等进行一般防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数1.0×10-7cm/s；对办公楼、宿舍、厂区道路等做硬化处理。 3、项目产品方案 本项目产品种类为瓶装和桶装饮用天然山泉水，产品方案见下表。 表2-2 项目一期主要产品及产能 序号 产品名称 设备产能 年产量 1 500ml瓶装饮用天然山泉水 15000瓶/h 3600万瓶，18000t 2 5L桶装饮用天然山泉水 1200桶/h 288万桶，14400t 3 饮用天然山泉水（合计） / 32400t 注：日生产时数8小时，年生产天数300天。 本项目产品质量标准参照《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB 8537-2018），具体标准见表2-3。 表2-3 项目产品质量标准 指标 限值 1、感官要求 色度，度 ≤ 10（不得呈现其他异色） 浑浊度，NTU ≤ 1 滋味、气味 具有矿泉水特征性口味，无异味、无异嗅 状态 允许有极少量的天然矿物盐沉淀,无正常视力可见外来异物 2、界限指标（应有一项(或一项以上)指标符合规定） 锂，mg/L ≥ 0.20 锶，mg/L ≥ 0.20（含量在0. 20~0.40mg/L时，水源水水温应在25℃以上） 锌，mg/L ≥ 0.20 偏硅酸，mg/L ≥ 25.0（含量在25.0~30.0 mg/L范围时，水源水水温应在25℃以上） 硒，mg/L ≥ 0.01 游离二氧化硅，mg/L ≥ 250 溶解性总固体，mg/L ≥ 1000 3、限量指标 硒，mg/L 0.05 锑，mg/L 0.005 铜，mg/L 1.0 钡，mg/L 0.70 总铬，mg/L 0.05 锰，mg/L 0.4 镍，mg/L 0.02 银，mg/L 0.05 溴酸盐，mg/L 0.01 硼酸盐(以B计) ，mg/L 5 氟化物（以F- 计），mg/L 1.5 耗氧量（以O2计）， g/L 2.0 挥发酚(以苯酚计)，mg/L 0.002 氰化物（以CN- 计），mg/L 0.010 矿物油，mg/L 0.05 阴离子合成洗涤剂，mg/L 0.3 226Ra放射性，Bq/L 1.1 总β放射性，Bq/L 1.50 4、微生物指标 项目 采样方案a及限量 n c m 大肠菌群/（MPN/100mL）b 5 0 0 粪链球菌/（CFU/250mL） 5 0 0 铜绿假单胞菌/（CFU/250mL） 5 0 0 产气荚膜梭菌/（CFU/50mL） 5 0 0 a样品的采样及处理按GB4789.1执行。 b采用滤膜法时,则大肠菌群项目的单位为CFU/100mL。 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料及消耗量详见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 规格 单位 年消耗量 备注 一 包装材料 1 瓶胚（20g） 500mL 万只/a 3636（含1%损耗） 外购 2 瓶盖 500mL用 万个/a 3600 外购 3 标签 500mL用 万枚/a 3600 外购 4 纸箱 500mL用 万个/a 150（每箱24瓶） 外购 5 桶胚（120g） 5L 万只/a 290.88（含1%损耗） 外购 6 桶盖 5L用 万个/a 288 7 标签 5L用 万枚/a 288 外购 8 纸箱 5L用 万个/a 72（每箱4桶） 外购 二 药剂 1 15%盐酸 25L/桶 t/a 0.3 外购 2 NaClO 25kg/袋 t/a 0.15 外购 3 NaOH 25kg/袋 t/a 0.2 外购 4 絮凝剂（PAC） t/a 0.13 外购 三 油墨 1 喷码油墨 / kg/a 1 水性油墨 原辅料理化性质见表2-5。 表2-5 原辅料理化性质 序号 名称 理化性质 1 盐酸 性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；熔点/℃：-114.8（纯）；沸点/℃：108.6（20%）；饱和蒸气压/kPa：30.66（21℃）；相对密度（水=1）：1.20。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 2 NClO 一种无机化合物；外观：白色结晶性粉末；沸点111℃；熔点18℃；密度1.25g/cm3；溶解性：可溶于水。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 3 NaOH 性状：白色不透明固体，易潮解；熔点/℃：318.4；沸点/℃：1390；相对密度（水=1）：2.12；饱和蒸气压/kPa：0.13（739℃）；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。与酸发生中和反应并放出热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 4 水性油墨 主要成分为：水溶性丙烯酸树脂35%、水20%、颜料35%及助剂（为消泡剂、稳定剂、流平剂、交联剂等）10%，使用前与水按9:1调配好后使用。 5 PAC 无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种，固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色 6 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），（瓶胚、桶胚材料成分） 是热塑性聚酯中最主要的品种。是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。PET是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物。熔点：250-255℃。耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂。无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。 5、主要生产单元及主要生产工艺 按照本项目生产设计，项目生产单元划分为2个。水处理工艺为泉水→过滤→精滤→超滤→RO系统→杀菌→灌装。吹瓶/桶工艺为瓶坯→吹塑机→成品。 6、主要生产设施及设施参数 项目主要设备清单见表2-6。 表2-6 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 材质 数量 单位 1、预处理：原水→袋式过滤器→原水箱→原水泵→石英砂→活性炭→5μ精滤器→1μ精滤器 1.1 袋式过滤器 24m3/h AISI 304 1 台 1.2 源水箱 PXG-N-10T，Ф2000×3000 AISI 304 1 台 1.3 源水泵 CDMF系列 24m3/h AISI 304 2 台 1.3.1 变频器 丹佛斯5.5KW变频器 组件 1 台 1.3.2 源水流量计 DN65，显示即时流量 组件 1 套 1.4 多介质过滤器 PXG-SF-24T，Ф1800×2250 AISI 304 1 台 1.5 活性炭过滤器 PXG-CF-24T，Ф1800×2250 AISI 304 1 台 1.6 5μm精滤器 PXG-MF-24T 组件 1 套 1.7 1μm精滤器 PXG-MF-24T 组件 1 套 1.8 蒸汽机组 产气量：100KG/h 组件 1 套 2、卷式超滤系统：超滤增压泵→卷式超滤系统→超滤水箱 2.1 增压泵 CDMF系列 5m3/h AISI 304 1 台 2.2 卷式超滤系统 PXG-UF-4T 组件 1 套 2.3 中间水箱 PXG-N-2T，DN1300*1500mm AISI 304 1 台 3、RO系统：增压泵→RO系统→RO水箱/辅助供水泵 3.1 增压泵 CDMF系列 19m3/h AISI 304 1 台 3.2 RO系统 PXG-RO-14T 组件 1 套 3.3 RO水箱 PXG-N-10T，DN2000*3000mm AISI 304 1 台 3.4 辅助供水泵 CDMF 5m3/h AISI 304 1 台 4、混合系统：UF调配泵/RO调配泵→管道混合系统→混合水箱 4.1 UF调配泵 CDMF系列 16m3/h AISI 304 1 台 4.2 RO调配泵 CDMF系列 4m3/h AISI 304 1 台 4.3 管道混合装置 18m3/h AISI 304 1 台 4.4 混合水箱 PXG-N-5T，DN1400*3000mm AISI 304 1 台 5、杀菌系统：中间泵→管道式臭氧混合系统→成品水箱→灌装泵/冲洗泵→终端滤器 5.1 中间增压泵 CDMF系列 18m3/h AISI 304 1 台 5.2 管道式臭氧混合系统 型号：PXG-MO-18T，流量：18m3/h AISI 316L 1 套 5.3 成品水箱 PXG-N-1T，DN950*3200mm AISI 316L 1 台 5.4 灌装泵 CDMF系列 12m3/h AISI 316L 1 套 5.5 不锈钢终端滤器 12m3/h AISI 316L 1 台 5.6 冲洗泵 CDMF系列 6m3/h AISI 316L 1 套 6、CIP清洗系统：CIP水箱→CIP泵→CIP滤器→转换板→水处理+灌装机清洗点 6.1 CIP系统 配套不锈钢水箱（容积2m3） 组合件 1 套 7 设备衔接管阀件 Φ19到Φ89规格 组合件 1 批 8 设备衔接电气控制 整体水处理采用中央集成控制方式 组合件 1 批 表2-7 15000 瓶/小时（500ML计）吹灌旋瓶装水生产线设备清单 序号 设备名称 技术特点 数量 15000BPH吹灌旋一体主机单元 1 全自动旋转式吹瓶机 瓶胚提升系统 1台 加温系统 CPX6JW10.459PP280 1台 吹瓶系统 6腔吹瓶旋转型吹瓶机 1台 2 灌装系统 24头灌装/6头旋盖 1台 3 模具（500ML） 1套*7 5 上盖/冲洗灭菌系统 瓶盖采用消毒液(次氯酸钠)进行清洗杀菌 1套*1 成品输送单 6 吹干机 1台*1 7 实瓶输送系统 370米 8 箱输送 平板链/滚珠链输送（膜包机出口到码垛机） 18米 9 滚筒输送 304不锈钢滚筒输送 8米 10 整线自动化控制系统 1套 二次包装设单元 11 热缩膜包机 MB25直线式热缩膜包机 1台 12 贴标机 不干胶定位贴标机，双标机械定位贴标 1台 13 纸箱包装机 下沉式纸箱包装机（一片式） 1台 14 码垛机 龙门式码垛机 1台 生产线配套辅助设备 15 瓶胚翻斗机 自动倒瓶胚上胚 1台 16 冷水机（水冷） 配套模具、底模、加温 1套*2 17 高歪盖液位检测 液位及高歪盖检测 1台 18 激光喷码机 自带烟雾回收系统， 1台 19 油墨喷码机 纸箱大字符喷码 1台 20 输送润滑系统 1套 表2-8 1200 桶/小时（5L计）大瓶装水生产线设备清单 序号 设备名称 技术特点 数量 吹瓶灌装主机单元 1 直线吹瓶系统 全自动吹瓶机主机 1台 吹瓶模具 吹瓶冷水系统 2 灌装系统 10头灌装、10头洗瓶、6头旋盖 1台 3 提盖/盖消毒系统 瓶盖采用消毒液(次氯酸钠)进行清洗杀菌 1套 输送系统部分 4 空瓶输送 15米 5 满瓶输送线 80米 6 瓶身吹干机 1台 7 滚筒输送 开装封滚筒及开装封至码垛机滚筒链 20米 8 激光打码机 带烟雾回收系统 1台 9 油墨喷码机 纸箱大字符喷码 1台 10 电气控制 1套 后段包装设备部分 11 开箱机 胶带成型开箱机 1台 12 装箱机 ZX12平移式装箱机，气缸抓取式 1台 13 封箱机 胶带封箱机成型 1台 14 瓶口套标机 含瓶口套标及热缩 1台 15 不干胶贴标机 直线不定位贴标机（单面贴） 1台 16 套环机 人工摆环，自动套环 1台 17 码垛机 单立柱码垛机、人工上板 1台 7、公用工程 7.1给水 本项目用水主要为生产用水、职工生活用水和绿化用水。生产用水引自新旗村原村道盘旋路东南侧30m处水源井；职工生活用水和绿化用水由新旗村市政供水管网提供。 ①生产用水 井水经管网输送至厂区，经深度处理设施处理后灌装生产瓶装和桶装饮用天然山泉水。在厂内采用氯水（次氯酸钠溶液）自动洗瓶消毒机对瓶盖和桶盖进行清洗消毒。 按照设备产能及工作时数，年生产用水取水量约为43200m3/a。另外，根据建设单位提供资料和设备情况，冲洗瓶盖用水（处理后的山泉水配制次氯酸钠溶液）量约为0.75m3/d，即225m3/a。 ②职工生活用水 本项目运营期劳动定员为17人，年工作300d，日工作9.5h，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号），用水定额按100L/人•d计算，用水量为1.7m3/d（510m3/a）。 ③绿化用水 本项目建成后厂区绿化面积约2348m2，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额的通知》（宁政办发[2020]20号），绿化用水定额0.15m3/m2·a，项目绿化用水量为352.2m3/a。 7.2排水 本项目排水主要为深度处理设施及冲洗排水和职工生活污水。 深度处理设施及冲洗排水：项目采用“袋式过滤→石英砂过滤→活性炭过滤→5μ精滤→1μ精滤→卷式超滤系统→RO系统→杀菌系统”处理工艺对井水进行深度净化处理，深度处理过程排污水为取水量的25%，即废水排放量为10875m3/a（36.25m3/d）。冲洗废水量按用水量95%计，则冲洗废水量为213.75m3/a（0.713m3/d）。深度处理设施及冲洗排水产生量为11088.75m3/a（36.963m3/d），经酸碱中和絮凝沉淀后在废水暂存池暂存。 职工生活污水：生活污水按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为1.36m3/d（408m3/a）。项目生活污水经化粪池处理达到污水综排三级标准后同生产废水，一起排入新旗村东片区污水处理厂。 本项目供排水情况见表2-9，水平衡图见图8。 表2-9 本项给排水情况一览表（单位：m3/a） 名称 用水量 损耗量 废水量 备注 新旗村原村道盘旋路东南侧井水 饮用山泉水 新鲜水/供水管网 生产水 超滤工艺用水 43500 32400 -- -- 10875 污水为取水量的25% 冲洗水 -- 225 -- 11.25 213.75 废水量按用水量95%计 职工生活用水 -- -- 510 102 408 废水量为80% 绿化用水 -- -- 352.2 352.2 -- / 合计 43500 32625 862.2 465.45 11496.75 / 图8 水平衡图（单位：m3/a） 7.3供电 项目供电由固原市泾源县兴盛乡新旗村区域电网引入，厂内设低压配电室。 8、平面布局合理性分析 项目厂区按要求进行了功能分区。项目办公区位于厂区东侧，生产区位于厂区南侧，成品库位于厂区西北侧。生产车间中部为吹灌生产线，吹瓶间位于生产车间吹灌生产线东侧，生产车间东侧自北向南依次为水处理间、瓶胚瓶盖原料库房、配电室和空压机房。项目总平面布置在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，确保工艺流程顺畅，总布局紧凑合理，尽量缩短了输送距离，充分利用地形，节约投资。功能分区明确，有利于生产和管理。项目水厂平面布置图见图9。 9、劳动定员 本项目劳动定员17人，年工作300d，日工作9.5h。 10、项目环保投资 项目总投资为4641.34万元，其中环保投资161万元，占总投资的3.47%。主要用于施工期的废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施及生态环境保护措施，以及运营期的废水、噪声及固体废物防治措施等，具体环保投资一览表见下表。 表2-10 项目环保投资表 阶段 投资项目 污染物 环保设施 投资金额/万元 比例（%） 施工期 废气防治措施 施工扬尘 易起尘的建筑材料加盖篷布、对洒落的泥土、物料及时清扫、洒水抑尘，施工现场设置围挡 10 6.21 废水防治措施 施工废水 施工废水经沉淀池处理后洒水降尘，不外排 5 3.11 噪声污染减缓措施 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫 5 3.11 固体废物污染减缓措施 生活垃圾 清运至附近生活垃圾转运站中处置 1 0.62 运营期 废水处理措施 吹瓶废气 吹瓶机至于全密闭隔间内，微负压状态（收集效率95%），经两级活性炭吸附（处理效率80%），由1根15m高排气筒排放（DA001）。 30 18.63 废水防治措施 深度处理设施及冲洗排水和职工生活污水 深度处理设施及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池，并同化粪池处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂 20 12.42 噪声减缓措施 水泵、过滤设施、热缩膜包机、输送机等 选用低噪声设备，采取基础减振等降噪措施；对噪声较大区域设置隔声操作间 10 6.21 固体废物 水处理设备产生废过滤材料、水处理设备产生废活性炭、废气处理装置产生废活性炭、机械设备产生的废矿物油、废包装袋/桶、沉淀池污泥以及职工产生的生活垃圾 废过滤材料收集后交环卫部门集中处置；山泉水处理产生废活性炭和沉淀池污泥送一般工业固体废物处理厂处理；废气处理装置产生废活性炭、废矿物油、盐酸和次氯酸钠废包装物贮存于贮存库（5m2），送有资质的单位处置；氢氧化钠和絮凝剂废包装物收集后外售废品回收站；生活垃圾交环卫部门集中处置 50 31.06 防渗措施 危废贮存库属于重点防渗区，危废暂存间防渗要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 生产车间、一般固废库、成品库、化粪池、絮凝沉淀、废水暂存池等属于一般防渗区，防渗要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 30 18.63 合计 161 100.0 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目主要建设生产车间、办公楼等，施工期主要进行地基开挖、建构筑物建设、设备安装等工程。施工期环境影响主要表现为施工废水、施工人员生活污水、施工扬尘、运输车辆及作业机械排放的尾气、施工噪声、建筑弃土及施工人员生活垃圾；具体施工流程及产污环节见图9。 图10 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程及产污环节 1、水处理工艺流程及产污环节 本项目水处理工艺为“泉水→袋式过滤→石英砂过滤→活性炭过滤→5μ精滤→1μ精滤→卷式超滤系统→RO系统→杀菌系统”，生产工艺流程如下。 ⑴预处理 ①袋式过滤 原水经PE管道引入厂内，首先经袋式过滤器过滤掉原水中携带的大的杂物、泥沙等，避免水处理后段膜及管道泥沙沉淀。 ②石英砂过滤 过滤器中填装粒度为32-0.5mm石英砂，用以截留水中悬浮物、机械杂质、以降低原水浊度。过滤精度为10µm。原水预处理用添加絮凝剂来破坏溶胶的稳定性，使细小的胶体微粒絮凝成较大的颗粒，通过砂滤以除去这些颗粒，在砂滤中所用的滤料采用石英砂，把原水中的絮状杂质（主要为有机物腐植质和粘土类无机化合物）去除，使出水浊度小于1NTU。 ③活性炭过滤 项目采用的设备是以粒状活性炭为滤料的过滤器，由玻璃钢罐体、活性炭滤 料、阀组等组成，活性炭滤料通常选用卫生级优质椰壳活性炭，装填高度 1500mm。 运行过程中可根据情况定期反洗，以除去炭层中的悬游物，防止水头损失过大。 ④精密过滤 精密过滤又称为保安过滤，它由熔喷式5µm的PP膜来实现，它是原水进入膜前的最后一道处理工艺，其作用是防止上道过滤工序有泄漏，将部分微粒渗入反渗透膜，使膜阻塞。 ⑤超滤 超滤可以使用多种反冲、反洗再生装置，不用拆开，可方便进行再生清洗。膜孔直径为0.01μm，小于0.2μm的细菌直径，而且可以过滤掉噬菌体，过滤澄清效果远远优于一般过滤，特别是一些细小的沉淀物及纤维的去除，可以有效防止其成品静置存放过程中自动聚结沉淀。 ⑵卷式超滤 超滤自清洗过滤器，水中大于200µm的悬浮颗粒得到去除，同时也保护超滤膜元件端口不会受到大颗粒物质的擦伤而损坏。自清洗过滤器在经过一段时间的过滤后，需要进行定时反洗。经自清洗过滤器过滤后的带压水进入超滤膜组件，由于超滤膜本身的特性，大部分的细菌、藻类、胶体物质和微小（大于0.2µm）的颗粒物质被截留在膜的表面，水及水溶性的物质透过膜孔，水质在膜系统得到净化。通过超滤膜的过滤作用，SS及胶体物质基本得以去除。 过滤一定时间后，在膜的表面会沉积一层污染层，需要对膜元件进行反洗：反洗水泵将超滤出水提升加压后由超滤出水管进入系统，带压反洗水将膜表面的污染物冲洗出系统，膜元件的通量得以恢复。每月采用酸、碱对过滤膜及设备清洗一次，并采用处理后的山泉水进行反洗。清洗废水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池，并同化粪池处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂。 ⑶RO系统 过滤精度为0.0001微米左右，是一种超高精度的利用压差的膜法分离技术。 本项目采用一套PXG-RO-14T RO系统对超滤后水进一步净化处理，然后输送至杀菌系统。 ⑷臭氧杀菌 本项目采用一套PXG-MO-18T管道式臭氧混合系统对过滤后水进行杀菌消毒，然后输送至灌装生产线。 ⑸洗瓶、桶、盖 本项目采用氯水（次氯酸钠溶液）自动消毒机对瓶盖、桶盖进行清洗消毒，洗瓶桶盖用水采用处理后的山泉水。洗瓶桶盖废水与设备清洗废水一同处理。 ⑹灌装 本项目建设15000瓶/小时500mL瓶装灌装生产线、1200桶/小时5升大桶灌装生产线。 饮用水灌装结束后，经贴（不干胶）标机、喷码机、装箱机及物流输送系统处理后外售。 水厂运营期工艺流程及产污环节见图11。 图11 项目水处理工艺流程及产污环节图 2、吹瓶/桶生产工艺流程及产污环节 吹拉成型：将外购的PET瓶桶胚放入上料位置，经设备传送进入吹塑机中。预热软化（加热过程的温度为80~120℃）后先进行预吹及拉伸，再进行主吹。预吹与主吹的温度约为100℃，吹气过程中使用压缩空气作为气源。 冷却：成型后产品在模具中自然冷却。 图12 吹瓶桶工艺流程及产污环节图 4、项目主要污染源 项目生产过程产污环节汇总见下表。 表2-11 项目产污环节汇总表 污染类别 产污环节 主要污染物 废气 吹瓶、激光打码和箱体油墨喷码 非甲烷总烃 噪声 生产机械设备 噪声 废水 山泉水处理及冲洗排水 pH、SS、TDS 职工生活污水 BOD5、COD、SS、氨氮 固体废物 水处理设备产生废过滤材料 主要为废过滤膜等 水处理设备产生废活性炭 废活性炭 废气处理装置产生废活性炭 废活性炭 机械设备 废矿物油 原料库房 废包装袋/桶 絮凝沉淀池 污泥 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次评价采用《2022年固原市环境质量报告书》中泾源县的环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中污染物指标进行评价。具体环境空气质量结果统计见表3-1。 表3-1 2022年泾源县环境空气质量监测结果统计表 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 12 40 30 达标 CO（mg/m3） 24小时平均 0.9 4 22.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均 128 160 80 达标 PM10 年平均质量浓度 42 70 60 达标 PM2.5 年平均质量浓度 20 35 57.1 达标 由上表可知，2022年泾源县SO2、NO2年均浓度，CO、O3特定百分位数浓度及PM10、PM2.5年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断。 2、地表水环境质量现状 本次评价委托宁夏莫尼特环保工程有限公司于2022年4月25日对新旗沟水质进行监测，监测点位置见表3-2。 表3-2 地表水监测点位表 序号 监测位置 坐标 监测因子 1#监测点 项目蓄水池 游50m处 N:106°19′2.52″ E:35°26′20.97″ pH值、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、粪大肠菌群、高锰酸盐指数、氟化物、阴离子表面活性剂、COD、BOD5 地表水监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果表 项目名称 单位 监测结果 Ⅱ类标准浓度限值 达标情 1#监测点 pH 无量纲 7.1 6-9 达标 氨氮 mg/L 0.025L ≤0.50 达标 总磷 mg/L 0.015 ≤0.10 达标 总氮 mg/L 0.05L ≤0.50 达标 溶解氧 mg L 7.8 ≥6.0 达标 粪大肠菌群 mg/L <2 ≤2000 达标 高锰酸盐指数 mg/L 0.5L ≤4.0 达标 氟化物 mg/L 0.05L ≤1.0 达标 阴离子表面活性剂 m /L 0.05L ≤0.2 达标 悬浮物 mg/L 5 / - 化学需氧量 mg/L 10L ≤15 达标 五日生化需要量 mg L 2L ≤3.0 达标 备注：1.检测结果低于检出限时，用“检出限+L表示” 2.执行《地表水质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类标准限值。 由表18可知，新旗沟监测断面的各监测因子水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目50m范围内声环境保护目标为新旗村（西北侧片区），评价期间委托宁夏莫尼特环保工程有限公司于2022年4月25日~4月26日对敏感目标进行声环境质量监测，监测2天，每天监测2次，昼、夜各监测一次等效A声级。 噪声监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 编号 检测点位置 4月25日 4月26日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 新旗村（西北侧片区） 48 39 50 40 《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的1类标准值 55 45 55 45 根据监测结果，项目敏感目标新旗村（西北侧片区）昼间为48~50dB(A)，夜间为39~40dB(A)。声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 4、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于固原市泾源县兴盛乡新旗村，区域及周边植物类型主要为山杨、白桦等夏绿阔叶植被，以及短柄草、香青、匍匐委陵菜、歪头菜、小花风毛菊等灌丛植被。本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区及天然湿地等生态环境保护目标。 5、土壤环境、地下水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：“地下水、土壤环境质量现状：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目污染物在严格落实报告提出的防治措施后均能达标排放；厂区通过采取相应的防渗措施后，可有效阻隔对土壤及地下水的污染途径，并且厂界周边500m范围内无地下水环境敏感保护目标，因此本项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对项目所在区域的现场踏勘，本项目500m范围内人群较集中的区域为新旗村；厂界50m范围内声环境保护目标为新旗村；厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要的环境保护目标详见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标 保护对象 环境功能区 相对场址方位 相对场界距离 大气环境 新旗村（东侧片区） N:35°27'4.25" E:106°19'58 居民，149人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 东侧 445m 新旗村（西北侧片区） N:35°27'14.21" E:10°19'43.32" 居民，816人 北侧 30m 噪声 新旗村（西北侧片区） N:35°27'14.21" E:10°19'43.32" 居民，816人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 北侧 30m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 本项目运营期非甲烷总烃计执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 污染物 最高允许排放限值 无组织排放监控浓度限值 浓度mg/m3 速率kg/h 排气筒高度m 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 120 10 15 周界外浓度最高点 4.0 2、水污染物排放标准 项目运营期废水排入区块三污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 污染物 pH值 SS BOD5 COD NH4-N TDS 浓度（mg/L） 6~9 400 300 500 -- -- 3、噪声排放标准 施工期场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1规定。 昼间 夜间 70 dB(A) 55 dB(A) 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 4、固体废物排放标准 一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（第23号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据自治区生态环境保护领导小组办公室于2021年12月28日印发《关于印发<宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案>的通知》，“十四五”期间，对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。同时根据宁夏回族自治区生态环境厅《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》（宁环办发〔2021〕41号）环境影响评价文件中新（改、扩）建项目新增排污的先期对氮氧化物、二氧化硫和化学需氧量、氨氮四项指标开展核定，并逐步将挥发性有机物以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物纳入核定范围。以及宁夏回族自治区生态办公厅办公室于2022年3月18日发布《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号），新（改、扩）建项目，明确建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标（包括二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮），并作为主要污染物总量控制指标的来源和取得排污许可证的前置条件。 本项目生产废水排放量为11088.75m3/a，其污染物主要为SS、TDS；生活污水排放量为408m3/a；生产废水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池，并同化粪池处理达标后生活污水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准标准（COD：500mg/L，NH3-N：/mg/L）后排入新旗村东片区污水处理厂。 综合考虑本项目的工程特点和排污特点、所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求和本项目预测评价结果，确定本项目总量控制因子为：废气：VOCs。 项目废气总量控制指标为：VOCs 0.26t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要是新建生产车间、办公楼等，以及进行设备安装与调试，主要影响因素有废气、噪声、废水和固废。但随着施工期的结束，这些影响也将消失，因此，施工时应该采取有效防治措施，将施工期环境影响降至最低。项目在施工建设期间，对其周围环境影响主要从以下几点防治。 1、施工期大气污染防治措施 本项目在施工建设过程中，大气污染物主要有施工机械设备运行、车辆运输时排放的汽车尾气以及施工过程中地面的挖掘、弃土的堆放、清运以及场地平整等产生的扬尘。 本项目建设期间，伴随着挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给周围大气环境带来不利影响。项目严格采取扬尘控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要防治措施有： ①建设单位应当将防治扬尘污染的专项资金列入工程预算； ②在施工现场周围按照规定设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；对砂石、灰土等物料应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施；按规定使用预拌混凝土。即对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放或者设置围栏存放。 ③装卸产生扬尘的物质、清理楼层及平整场地等活动时，应当采取湿式作业等有效防尘措施；如地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。 ④拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。运输车辆应完好，不应装载过满，并采用篷布遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，车辆主要出、进场道路简单硬化，以减少运输过程中的扬尘。 ⑤运输车辆驶出工地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶； ⑥出现重污染天气状况或者五级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动；并对堆存的挖方采取遮盖措施。 2、施工期废水污染防治措施 本项目施工期产生的废水主要为施工废水，施工废水主要为建筑混凝土产生的废水和进出车辆除泥冲洗废水，主要污染物为SS。 3、施工期噪声污染防治措施 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源，噪声源强一般在75~110dB(A)，由于噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源。 为进一步减轻施工噪声对声环境的影响，要求采取以下措施。 ①降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 ③控制汽车鸣笛。 通过采取以上防治措施，本项目施工期噪声值均能控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）允许范围内，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物污染防治措施 本项目施工人员产生生活垃圾集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。施工期固体废物主要为建筑施工活动产生的建筑垃圾。本项目施工期应采取以下防治措施：不得随意倾倒或堆放建筑垃圾，废弃在施工现场的余料要及时回收；施工期开挖的土石方要定点堆放，施工产生的建筑垃圾须及时清运至市政规定的建筑垃圾堆放点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源及污染防治措施 本项目废气主要为吹瓶废气、激光打码废气和箱体油墨喷码废气。 1.1污染源强核算 ⑴吹瓶废气 瓶坯成分为PET塑料，本项目吹瓶生产工序温度为100℃左右，而PET塑料分解温度大于350℃，加热温度低于分解温度，加热时仅产生少量的非甲烷总烃废气，不会产生热解废气。 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》、《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》的通知(沪环 保总[2017]70 号)等文件中没有明确吹瓶工艺产污系数。本项目吹瓶废气中非甲烷总烃产污系数类比《阿普拉（广州）塑料制品有限公司年生产塑料瓶18700吨改扩建项目环境影响报告书》中的资料。 建设单位特委托原料的供应商：广东金发科技有限公司实验室模拟项目生产情况对所使用到的塑料原料在熔融吹塑下的质量损失测试，根据测试结果，非甲烷总烃废气产生情况见表4-1。 表4-1 PET塑料热失重测试结果 样品 PET（新料） 第一样品 0.1239% 第二样品 0.1264% 第三样品 0.1315% 平均值 0.1273% 产污系数（平均值） 1.273kg/t原料 本项目年用500mL瓶坯3636万只/a，5L桶坯290.88万只/a，根据建设方提供的资料，500mL瓶坯按照20g/个，5L桶坯按120g/个计算，共计1076.256t/aPET塑料，则有机废气污染物非甲烷总烃产生量1.37t/a。 本项目将吹瓶机至于全密闭隔间内，微负压状态，收集效率95%，即收集量为1.30t/a，剩余5%未被收集的废气以无组织形式排放在车间内。收集后的废气采用两级活性炭装置进行处理（风量5000m3/h），经处理后的废气统一通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭吸附法治理效率可达50~80%，则项目两级活性炭吸附效率最高可达96%，为保守起见，本评价取80%。 则本项目有组织排放非甲烷总烃排放量为0.26t/a，排放速率为0.108kg/h，排放浓度为21.69mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放限值100mg/m3的规定。 非甲烷总烃无组织排放量为0.0685t/a，排放速率为0.0285kg/h。 ⑵激光打码废气 根据查阅《塑料工业》中的热分解温度可知，当达到350℃以上时PET才会发生分解；本项目采用激光打码机打印生产日期，未达到分解温度，并且设备自带烟雾回收处理系统，因此激光打码过程中产生极少量非甲烷总烃，不在此进行定量计算分析。 ⑶包装箱喷码废气 本项目使用水性油墨用于包装箱喷码，使用前与水按9:1调配好后使用，水性油墨用量为1.0kg/a。在喷码过程中，水性油墨中丙烯酸树脂单体会挥发产生废气，以非甲烷总烃计，按全部挥发计算，则非甲烷总烃的产生量为0.80kg/a，即产生速率为0.00033kg/h。非甲烷产生量较小，且排放在车间内，对周边环境影响很小。 1.2达标排放分析 项目吹瓶工序位于全密闭隔间内，微负压收集后经两级活性炭装置处理达标后，由1根15m高排气筒排放（DA001）；项目采用激光打码机打印生产日期，其激光打码过程中产生非甲烷总烃极少；箱体油墨喷码过程采用水性油墨，且用量较小，即产生非甲烷总烃量较少。 表4-2 本项目废气污染物源强汇总表 项目 污染物 产生情况 措施 排放情况 浓度 mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 激光打码废气 NMHC / / 极少，不定量分析 采用激光打码机打印生产日期，未达到分解温度，产生量极少 / / 极少，不定量分析 箱体油墨喷码废气 NMHC / 0.00033 0.0008 采用水性油墨，且用量较小，即产生非甲烷总烃量较少 / 0.00033 0.0008 吹瓶废气 （DA001） NMHC 108.46 0.542 1.30 全密闭隔间+两级活性炭+15m高排气筒（处理效率80%） 21.69 0.108 0.26 车间未被收集无组织 NMHC / 0.0285 0.685 全封闭车间 / 0.0285 0.685 表4-3 运营期有组织废气污染源排放口基本情况一览表 排气筒 排气筒底部中心地理坐标/° 污染物类别 排气筒类型 排气筒高度m 排气筒内径m 出口温度℃ 排放标准 mg/m3 编号 名称 经度 纬度 DA001 吹瓶废气 106.32 6459 35.45 1369 NMHC 一般排放口 15 0.5 20 100 1.3废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录A2，污染防治可行技术参考表A.2，本项目废气治理可行技术与其对比分析，属于可行措施，具体见表4-4。 表4-4 本项目废气治理措施技术可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录A2 本项目防治措施 是否可行 产排污环节 主要控制污染物 过程控制技术 可行技术 日用塑料制品制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气 非甲烷总烃 密闭过程；密闭场所； 局部收集 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 全密闭隔间+两级活性炭 可行 综上所述，本项目废气污染防治措施可行。 1.4非正常排放情况 拟建项目非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常开、停车、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放而导致的超标排放。 ⑴设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ⑵非正常工况废气污染源 项目非正常工况包括：①工艺开停车过程中设备的跑、冒、滴、漏；②废气处理设施突然出现故障，去除效率降低。本项目采用的生产工艺较成熟，操作条件比较温和，安全可靠，出现因工艺设备而造成跑冒滴漏现象的几率较小。若废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，废气未经处理直接排放。本次环评非正常工况考虑活性炭吸附装置低效运行而导致废气处理不充分，按活性炭吸附效率40%情景考虑；非正常事故排放发生频次为1次/年，每次1小时；非正常工况下的废气排放情况见表4-5。 表4-5 非正常工况污染物排放情况 排气筒编号 污染物 标准限值 种类 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 浓度mg/m3 DA001 NMHC 0.33 65.08 120 ⑶非正常工况防范措施 项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。 为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③项目非正常工况下危害最大的为工艺废气处理装置出现故障，针对此种情况，企业应设专人进行管理，定时检查。 ④出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。 1.5废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》要求，委托有资质的检（监）测机构定期对废气进行例行监测，具体监测计划详见表4-6。 表4-6 本项目废气监测要求一览表 监测点位 监测项目 监测频率 监测内容 控制标准 DA001 非甲烷总烃 一年一次 排气量及污染物浓度 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 厂界（上、下风向） 非甲烷总烃 一年一次 污染物浓度 1.6大气环境影响分析 建设项目所在区域环境质量为达标区域，本项目主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据对各废气的达标排放分析，各污染物治理措施可行，经环保设施处理后，各废气均满足达标排放，因此经大气扩散后对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析和环境保护措施 2.1源强核算 本项目废水主要为深度处理设施及冲洗排水和职工生活污水。 生活污水：产生量为408m3/a，主要污染物为pH、BOD5、COD、SS、氨氮。 深度处理设施及冲洗排水：项目采用对井水深度净化处理处理，排污水为25%，即废水排放量为10875m3/a。冲洗废水量按用水量95%计，则冲洗废水量为213.75m3/a。深度处理设施及冲洗排水产生量为11088.75m3/a。类比同行业以及该区域水源监测，深度处理设施及冲洗排水主要污染物为SS、TDS，经酸碱中和絮凝沉淀后在废水暂存池暂存。 项目各废水污染物及废水去向情况见表4-7。 表4-7 项目废水产生情况一览表 废水来源 污染物 废水量（m3/a） 浓度 （mg/L） 治理措施 去向 生活污水 COD 408 400 化粪池 新旗村东片区污水处理厂 BOD5 250 SS 300 氨氮 30 山泉水处理及冲洗排水 SS 11088.75 20 酸碱中和絮凝沉淀 TDS 1400 2.2废水处理排放可行性分析 ⑴废水达标排放可行性 项目深度处理设施及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池，并同化粪池处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂。 表4-8 项目废水产生、排放情况分析一览表 项目 废水量m3/a COD BOD5 SS NH4-N TDS 生活污水 产生浓度（mg/L） 408 400 250 300 30 / 产生量（t/a） 0.163 0.102 0.122 0.012 / 处理效率 / 15% 21% 30% 3% / 排放浓度（mg/L） 408 340 197.5 210 29.1 / 排放量（t/a） 0.139 0.081 0.086 0.012 / 深度处理设施及冲洗排水 产生浓度（mg/L） 11088.75 / / 20 / 1400 产生量（t/a） / / 0.222 / 15.524 处理效率 / / / 55% / 5% 排放浓度（mg/L） 11088.75 / / 9 / 1330 排放量（t/a） / / 0.100 / 14.748 总排水 排放浓度（mg/L） 11496.75 12.07 7.01 16.13 1.03 1282.80 排放量（t/a） 0.139 0.081 0.185 0.012 14.748 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 / 500 300 400 -- -- 综上所述，项目营运期废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，达标后排入新旗村东片区污水处理厂，对周围水环境的影响较小。 ⑵污水接纳可行性分析 新旗村东片区污水处理厂正在进行设备安装，污水处理厂采用一体化设备，具体工艺为化粪池+格栅井+调节池+一体化污水处理设备（A2/O+MBBR+沉淀池+多介质过滤器+紫外线消毒），设计处理规模为80m3/d，处理后的污水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，处理达标后的污水排入盛义河。 新旗村东片区污水处理厂主要服务于新旗村38户，149位居民的生活污水，其污水量约为12m3/d；本项目废水排放量为38.32m3/d（11496.75m3/a），完全可以接纳本项目废水。因此，本项目废水排入新旗村东片区污水处理厂可行。 综上所述，本项目废水污染防治措施可行。 2.3废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况见表4-9。 表4-9 项目废水排放口基本情况一览表 排放口名称编号 污染物名称 排放源参数 执行标准 坐标 类型 废水排放口DW001 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、TDS 106°19′38.56″ 35°27′5.68″ 一般排放口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 2.4监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，委托有资质的检（监）测机构定期对废水进行例行监测。运营期废水监测要求见表4-10。 表4-10 运营期废水自行监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 控制标准 废水 废水排放口 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、TDS 一年一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 3、声环境影响分析和环境保护措施 ⑴噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自于水泵、过滤设施、热缩膜包机、输送机等设备运行产生的机械噪声。本项目设备均采用低噪声设备，噪声源强在75〜90dB(A)之间。 各设备噪声源强如下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距离室内边界距离/m 室内边界声级/ dB(A) 运行 时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离/m 生产车间 源水泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 90 35 0.5 31 70 8h/d 15 45.9 1 增压泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 89 34 0.5 29 70 增压泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 88 34 0.5 29 70 调配泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 89 35 0.5 30 70 增压泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 88 33 0.5 28 70 灌装泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 63 50 0.5 30 70 冲洗泵 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 69 52 0.5 32 70 热缩膜包机 75 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 63 80 1.3 29 60 贴标机 75 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 72 52 1.4 29 60 包装机 75 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 81 51 1.5 30 60 码垛机 75 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 32 98 2.2 15 60 瓶胚翻斗机 80 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 87 43 2.3 18 65 激光喷码机 85 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 69 58 0.6 35 70 油墨喷码机 75 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 73 55 0.8 36 60 吹瓶机 80 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 86 43 1.2 37 65 吹干机 80 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 85 41 0.5 37 65 输送机 80 低噪声设备，基础减振，厂房隔声 84 42 1.0 35 65 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为更进一步降低项目噪声对周围环境的影响，须采取以下噪声治理措施： ①合理布置厂房生产布局； ②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播； ③加强设备维护，保持其良好运行效果。 ④加强对产噪设备的管理和维护，并加强相关操作岗位工人的个体防护。 ⑵厂界达标分析 采用点声源的几何发散衰减模式进行预测。 式中：Loct(ri)——点声源在预测点产生的倍频带压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带压级，dB(A)； r0——参考位置至声源的距离，m； r i——某预测点至声源的距离，m； △Loct——附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）9.2.1条规定：“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”。本项目为新建项目，因此，本次厂界噪声达标情况以本项目噪声贡献值作为评价量进行厂界噪声达标分析。 噪声预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界及敏感点噪声预测值一览表 检测点 预测值 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 北边界 44.8 34.1 55 45 达标 达标 东边界 45.1 34.2 达标 达标 南边界 45.9 35.4 达标 达标 西边界 45.4 34.6 达标 达标 新旗村新旗村（西北侧片区）（敏感点） 41.5 29.6 55 45 达标 达标 根据预测，运营期经采取以上降噪治理措施处理后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准；并且最近敏感目标新旗村（西北侧片区）噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准。因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。 ⑶监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本项目噪声监测计划见表4-13。 表4-13 运营期噪声自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 控制标准 噪声 厂界四周外1m处 Leq（A） 一年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准 新旗村（西北侧片区） 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准 4、固体废物 4.1产生情况及去向 本项目固体废物主要为水处理设备产生废过滤材料、水处理设备产生废活性炭、废气处理装置产生废活性炭、机械设备产生的废矿物油、废包装袋/桶、沉淀池污泥以及职工产生的生活垃圾。 ⑴废过滤材料 本项目水处理设备采用袋式过滤、精滤、超滤以及RO系统，各过滤设施中滤膜及过滤材料需定期更换；根据建设单位提供资料，项目废过滤膜产生量为0.52t/2a，收集后交环卫部门集中处置。 ⑵山泉水处理产生废活性炭 本项目水处理设备采用活性炭过滤，活性炭罐需定期更换，活性炭过滤共设置活性炭过滤器1台，活性炭填装量为0.50t，根据建设单位提供资料，活性炭更换周期为1.5年更换一次，每次更换量为0.50t，则废活性炭产生量为0.50t/1.5a，收集后送一般工业固体废物处理厂处理。 ⑶废气处理装置产生废活性炭 项目吹瓶废气采用两级活性炭吸附，活性炭吸附装置由2个的吸附罐体组成，每个吸附罐一次填充活性炭量约0.05t；活性炭每半年更换一次活性炭，活性炭的填充更换量约为0.1t/a，废活性炭产生量约0.18t/a；根据《国家危险废物名录（2021年版）》，更换下的废活性炭属于HW49其他废物“非特定行业”，废物代码为900-039-49；贮存于贮存库，送有资质的单位处置。 ⑷机械设备产生的废矿物油 本项目机械设备使用及维修过程中会产生一定量的废矿物油，产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废矿物油属于HW08 废矿物油与含矿物油废物“非特定行业”废物代码为900-214-08；贮存于贮存库，送有资质的单位处置。 ⑸废包装袋/桶 本项目盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、絮凝剂，其中盐酸采用塑料桶装，次氯酸钠、氢氧化钠、絮凝剂采用袋装。盐酸废包装桶产生量为12kg/a；次氯酸钠产生废包装袋为0.13kg/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），盐酸和次氯酸钠废包装物属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集于贮存库，定期交由有资质的单位处置。氢氧化钠和絮凝剂产生废包装袋为0.31kg/a，收集后外售废品回收站。 ⑹沉淀池污泥 项目山泉水处理及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀处理，沉淀池污泥产生量约0.42t/a，由污泥运输车运送一般工业固体废物处理厂进行处理。 ⑺职工生活垃圾 项目劳动定员17人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/人∙d计算，则职工生活垃圾产生量为2.55t/a，集中收集后交环卫部门集中处置。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-14 固体废物产生及处置情况一览表 固体废物名称 产生单元 产生量 形态 类别/代码 处置措施及去向 废过滤材料 山泉水处理 0.52t/2a 固体 一般固废 763-003-99 交环卫部门集中处置 废活性炭 山泉水处理 0.50t/1.5a 固体 一般固废 763-003-99 固废填埋场处理 废活性炭 吹瓶废气处理 0.18t/a 固体 危险废物 HW49 900-039-49 暂存于贮存库，定期交有资质单位处置 废矿物油 机械设备 0.05t/a 固体 危险废物 HW08 900-214-08 盐酸和次氯酸钠废包装物 原料库 12.13kg/a 固体 危险废物 HW49 900-041-49 氢氧化钠和絮凝剂废包装物 原料库 0.31kg/a 固体 一般固废 763-003-07 收集后外售废品回收站 沉淀池污泥 酸碱中和絮凝沉淀 0.42t/a 固体 一般固废 763-003-61 固废填埋场处理 生活垃圾 职工生活 2.55t/a 固体 生活垃圾 交环卫部门集中处置 4.2管理要求 ⑴一般工业固体废物及生活垃圾 ①对一般固体废物、生活垃圾实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②建设单位设置生活垃圾箱，确保生活垃圾不随意丢弃，污染周边环境。生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 ③要求设置一般固体废物贮存堆放场所，定期组织对各类固体废物进行处理。 ④本项目运营期应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求记录一般工业废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量。应详细记录其去向。 ⑵危险废物暂存及管理要求 本项目新建1座5m2的贮存库，贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 <1>贮存过程一般要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 <2>贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 按照上述要求，本项目的建设单位将建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作。根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定具体的收集计划。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，本环评要求项目在投入运营后，运行过程中产生的废活性炭（HW49/900-039-49）、废矿物油（HW08/900-214-08）、盐酸和次氯酸钠废包装物（HW49/900-041-49）均分区暂存于危废贮存库。 建设单位对危险废物贮存库的转运周期为每半年一转运。同时，按照危险废物收集及转运计划，定期对危废贮存库进行检查，并联系运输单位和最终处置单位进行转运处置，杜绝“涨库”、严禁乱堆、乱存及“超期”贮存现象。 本项目废矿物油采用桶装密闭收集；废废活性炭，盐酸和次氯酸钠废包装物均采用吨袋包装收集。项目各产生环节对危险废物收集过程中，应根据不同类别及性质等设置各类危险废物特性标识并贴在其包装容器（袋）上。各危险废物在产生节点收集后，分区暂存于危废贮存库。 <3>厂内危险废物管理制度 ①危险废物管理责任制度 总经理是危险废物管理的第一负责人，对全公司危险废物管理负全面的领导责任；设立以总经理为组长、各部门领导组成的危险废物管理小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调；生产部经理负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。 ②标识管理制度 a.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 b.收集、贮存、运输、利用、综合利用危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。危险废弃物的容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。 c.危险废物的标识必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求。 ③管理计划制度 a.每年1月15日之前由车间主任根据危险废物收集、产生、贮存、利用、转移台账汇总年度的公司的危险废物情况，总结上年度危险管理工作进展及存在的问题，并在此基础上提出下一年度的危险废物减排计划、危废减量化及整改措施。按照环保部门要求填写《危险废物管理计划》。 b.《危险废物管理计划》经公司危废管理小组负责人签字盖章，交固原市生态环境局，同时送自治区生态环境厅备案。 ④申报登记制度 a.项目产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、转移（或综合利用）去向、危险废物的贮存、利用场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实进行申报登记。 b.每年1月根据环保部门规定结合公司实际情况填写上一年度固废申报登记表，经危废管理小组确认后签字盖章，送交县、市生态环境局审核，再上交一份至自治区生态环境主管部门。 c.年度危险废物申报登记表一式肆份，由省、市、县环保主管部门及产生单位存档，于每年2月底前完成上报工作。 ⑤分类管理制度 a.收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性结合《国家危险废物名录》（2021版）对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 b.贮存危险废物时严格按照国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑥转移联单管理制度 按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）执行。 综上所述，本项目通过采取上述措施后，可使生产过程中产生的固体废物得到妥善处置，有效减轻固体废物外排对环境造成的影响。因此，本项目固体废物治理措施可行，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤 ⑴地下水 项目山泉水处理及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀处理，生活污水经化粪池处理，上述废水处理达标后一起排入新旗村东片区污水处理厂。正常情况下，项目运营期废水不会发生渗漏从而污染地下水。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定，将厂区实施分区防渗，划分为重点防渗区、一般污染防治区和简单防渗区进行防渗处理。危废贮存库防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，防渗层要求为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。其他重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；一般污染防治区防渗要求为等效黏土防渗层不低于1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区按一般地面硬化处理。具体要求见下表4-15。 表4-15 厂区分区防渗要求 防渗分区 建（构）筑物 防渗要求 重点防渗区 危废贮存库 至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料 一般防渗区 生产车间、一般固废库、成品库、化粪池、絮凝沉淀、废水暂存池等 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 简单防渗区 办公楼、宿舍、厂区道路等 地面硬化 ⑵土壤 针对本项目情况，要求建设单位应采取以下污染防治措施： ①按照要求对厂区进行分区防渗措施，正常情况下不会有物料或废水泄漏到地面、影响土壤环境。 ②加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全场固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废地收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。 ③做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 综上，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制项目区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。 6、环境风险评价 6.1风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，并结合项目原辅料及产品情况，项目涉及的风险物质主要为盐酸、次氯酸钠。 6.2风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 针对企业的生产原料、燃料、辅助生产物料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B环境风险物质，项目危险物质数量与临界量比值（Q）具体确定详见表4-16。 表4-16 建设项目Q值确定一览表 序号 危险物质名称 CAS号 厂区最大存在存储量/在线量qn（t） 临界量Qn （t） 该种危险物质Q值 1 盐酸 7647-01-0 0.033 7.5 0.0044 2 次氯酸钠 7681-52-9 0.05 5 0.01 项目Q值 0.0144 注：1、项目采用盐酸为15%，密度为1.075g/mL，最大存储量为3桶，即换算为37%盐酸最大存储量为0.033t； 2、项目次氯酸钠最大存储量为2袋，即0.05t。 根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1；根据导则附录C，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 6.3环境风险防范措施 本项目盐酸和次氯酸钠环境风险防范措施如下： 表4-17 项目风险物质防范措施 盐酸环境风险防范措施 危险性 1、遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 2、能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。 3、与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 泄漏处置 1、疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。 2、不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。 3、喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。 4、用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 5、如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 接触后症状 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 储运要求 1、储存于阴凉、干燥、通风处。 2、应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。 3、搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 急救 1、皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 3、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 4、食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 次氯酸钠环境风险防范措施 事故特征 事故可能发生的类型 中毒、腐蚀 事故征兆特点 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 事故危险程度及后果 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氨有可能引起中毒。 应急处置原则 应急救援时，应贯彻“以人为本”的原则。 2、应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加应急救援行动。 3、险情排除后，组织相关人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。 4、保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 5、征得有关部门同意后，对现场进行彻底清洗处理，人员、设备、现场卫生，全面到位。 应急处置方法 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法： 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 防护 工程防护：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 6.4环境风险评价结论 综上所述，项目涉及的主要危险物质为盐酸和次氯酸钠，通过判定环境风险潜势为Ⅰ。企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。在项目采取相应的防范措施后，可以减少项目的环境风险，降低环境风险事故的危害程度，且在加强管理及提高职工操作水平的前提下，本项目的环境风险是可防可控的。 项目环境风险简单分析内容一览表见表4-18。 表4-18 项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称 宁夏环保集团有限责任公司泾源县山泉水开发利用项目 建设地点 宁夏 回族自治区 固原 市 （ / ）区 泾源县 兴盛乡新旗村 地理坐标 经度 106°19'50.827" 纬度 35°27'6.759″ 主要危险物质及分布 盐酸和次氯酸钠 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ⑴盐酸泄露风险 盐酸具有一定的酸性腐蚀性，接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧均感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；制激皮肢发生皮炎，慢性支气管炎等病变。设服盐酸中毒，可引起消化道均伤、溃疡形成。有可能胃穿孔、腹膜炎等。 ⑵次氯酸钠泄露风险 次氯酸钠储存不当发生泄漏，容易损害设备和员工安全，常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。 ⑶火灾风险 根据行业经验，在次氯酸钠使用过程、储存过程中存在一定的火灾影响，在不完全燃烧的情况下会产生CO和NOx、氯气，因此，一旦发生火灾将对周围环境会产生一定的影响。本项目次氯酸钠储存量极小，并且在采取密闭储存、加强通风等措施后，次氯酸钠储存发生火灾可能性很小，项目发生火灾事故不会造成居民伤亡，但可造成污水处理设备的损毁及人员灼伤。因此风险水平较低。 风险防范措施要求 ⑴风险防范措施 ①储存要求：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 ②应急处理：若在生产过程中盐酸发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入。建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 若生产过程中皮肤接触，即用水冲洗至少15分钟，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗；若眼睛接触，立即提起眼脸，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗；若不慎吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医：误服者用水漱口，误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。 ⑵次氯酸钠风险防范措施 ①项目次氯酸钠储存库储存过程要求：禁止烟火、危险废物、易燃易爆、必须穿戴防护用品、车辆必须带防火帽、闲人免进。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②储存场所设置干粉灭火器。 ③建立防火档案，确定本项目的消防安全重点部位，并设置防火标志，实行严格管理。 ④定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。 ⑤次氯酸钠储存过程中若发现外包装破损，及时将破损的次氯酸钠装入新的包装桶中。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H J169-2018）附录C，确定项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。项目环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 7、项目运营期对六盘山自然保护区的影响分析 项目西距自六盘山自然保护区约1.4km，项目与六盘山自然保护区位置关系见图13。 项目营运期废水主要为深度处理设施及冲洗排水和职工生活污水；深度处理设施及冲洗排水经酸碱中和絮凝沉淀暂存于废水暂存池，并同化粪池处理达标后生活污水，一起排入新旗村东片区污水处理厂，不会对六盘山自然保护区产生影响。营运期噪声经采取隔声减震措施及距离衰减后厂界，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，最近敏感目标新旗村噪声达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准，因此营运期噪声不会对保护区的声环境质量造成影响。运营期废气主要为吹瓶废气、激光打码和箱体油墨喷码产生非甲烷总烃，吹瓶废气经微负压收集+两级活性炭吸附处理后排放，激光打码和箱体油墨喷码废气产生量较少，经大气扩散后对周边环境影响轻微。固体废物经收集后分别进行了妥善处置。 因此，项目建设完成后，不会影响六盘山自然保护区生态环境质量现状。 8、环境管理 企业需根据企业生产及环保具体情况，制定企业环境保护的年度工作计划。同时建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账主要包括建设项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ 944-2018）附录A执行。通过对各项环境管理的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 吹瓶废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 全密闭隔间+两级活性炭+15m高排气筒（处理效率80%） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 激光打码废气 | 非甲烷总烃 | 采用激光打码机打印生产日期，未达到分解温度，产生量极少 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 箱体油墨喷码废气 | 非甲烷总烃 | 采用水性油墨，且用量较小，即产生非甲烷总烃量较少 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 山泉水处理及冲洗排水 | SS、TDS | 酸碱中和絮凝沉淀 |  |
| 声环境 | 水泵、过滤设施、热缩膜包机、输送机等 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，采取基础减振以及厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 一般固废：废过滤材料、山泉水处理产生废活性炭和沉淀池污泥、氢氧化钠和絮凝剂废包装物。废过滤材料收集后交环卫部门集中处置；山泉水处理产生废活性炭和沉淀池污泥送一般工业固体废物处理厂处理；氢氧化钠和絮凝剂废包装物收集后外售废品回收站。 危险废物：废气处理装置产生废活性炭、废矿物油、盐酸和次氯酸钠废包装物。分别分区暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。 生活垃圾：交环卫部门集中处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：危废贮存库；危废贮存库防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，其他重点防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s； ②一般防渗区：对生产车间、一般固废库、成品库、化粪池、絮凝沉淀、废水暂存池等，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数1.0×10-7cm/s； ③简单防渗区：办公楼、宿舍、厂区道路等做硬化处理。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险主要是盐酸、次氯酸钠。 通过采用加强管理、区域防渗等措施，并落实安全检查制度，安排专人定期检查等；以及制定事故应急预案后，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，环境风险影响可防可控。 |
| 其他环境管理要求 | 项目建成投产后，建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）附录A及附件执行。 |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，项目选址及总平面布局合理。项目建成后各类污染物经过处理后可以实现达标排放，项目实施后对所在区域的环境影响较小。因此，本项目建设从环境保护角度是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC t/a |  |  |  | 0.26 |  | 0.26 | +0.26 |
| 废水 | 废水（m3/a） |  |  |  | 11496.75 |  | 11496.75 | +11496.75 |
| 一般固废 | 水处理产生废过滤材料 |  |  |  | 0.52t/2a |  | 0.52t/2a | +0.52t/2a |
|  | 水处理产生废活性炭 |  |  |  | 0.50t/1.5a |  | 0.50t/1.5a | +0.50t/1.5a |
|  | 氢氧化钠和絮凝剂废包装物kg/a |  |  |  | 0.31 |  | 0.31 | +0.31 |
|  | 沉淀池污泥t/a |  |  |  | 0.42 |  | 0.42 | +0.42 |
|  | 生活垃圾t/a |  |  |  | 2.55 |  | 2.55 | +2.55 |
| 危险废物 | 废气处理产生废活性炭t/a |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 | +0.18 |
|  | 废矿物油t/a |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 盐酸和次氯酸钠废包装物kg/a |  |  |  | 12.13 |  | 12.13 | +12.13 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①